Техническая спецификация

Лот 1: Точка доступа к беспроводной сети

WiFi точка доступа, внутреннего исполнения с внешними антеннами стандарта 802.11a/g/n/ac

Спецификация и поддерживаемый функционал уcтройства

| № | Основные характеристики |
| --- | --- |
| 1 | DRAM, MB | Не менее 512 |
| 2 | Flash memory, MB | Не менее 64 |
| 3 | Интерфейсы | • 10/100/1000BASE-T с автоматическим определением (RJ-45) • Управление Консольный порт (RJ-45) |
| 4 | Совместимые стандарты | • UL 60950-1 • CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 • UL 2043 • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • EN 50155 |
| 5 | Питание | • 802.3at PoE+ • Улучшенная PoE • 802.3af |
| 6 | Возможности при стандарте 802.11n | • 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками • Максимальный размер объединения (MRC) • формирование луча 802.11n and 802.11a/g • каналы МГц 20- and 40 • Скорость передачи данных PHY не более 450 Мбит (40 МГц с 5 ГГц) • агрегации пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) • 802.11 динамический выбор частоты (DFS) • Разнообразный циклический сдвиг (CSD) поддержка |
| 7 | Возможности при стандарте 802.11ac | • 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками • MRC • формирование луча 802.11ac • каналы МГц 20-, 40-, и 80- МГц • Ставки PHY передачи данных до 1,3 Гбит (80 МГц с 5 ГГц) • агрегации пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) • 802.11 DFS • поддержка CSD |
| 8 | Вес, кг | Не более 1.15 |
| 9 | Габаритные размеры (ВхШхД), см | В пределах 5.4 x 22.1 x 22.1 |

Место поставки: г. Алматы, АО Эйр Астана, ул. Закарпатская,4, Центр 1

Предоставление технической спецификации, с указанием марки и модели, обязательно