# Техническая спецификация

На оказания услуг по техническому обслуживанию Аппарата высокого давления “Karcher” (HD 10/25) в количестве 2 штук

Место нахождения аэропорт г Алматы

Место оказания услуг – Центр технического обслуживания аппаратов.

| № | Наименование услуг | объем | Цена за ТО 1-го аппарата | Общая сумма за 2 аппарата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО – 1 (Замена) - набора резинок к байпасному клапану – 1 комплект - кольца круглого сечения диам. 4*2 – 1 - трансмиссионного масла – 1 литр | в 3 мес. |  |  |
| 2 | ТО – 2 (Замена) - набора резинок к байпасу – 1 комплект - кольца круглого сечения диам. 4*2 – 1 - клапаны – 2шт. - клапана запирающего – 1шт. - набора уплотнителей (низкого давления) - 3шт. - кольца с проточкой 20х30х6- 3шт. - штока микро выключателя – 1шт. - шайбы - 3шт. - выключателя концевика– 1шт. - трансмиссионного масла – 1 литр -Проверка соединений кершера на герметичность и работоспособность -Проверка электрических соединений на изолированность | в 6 мес. |  |  |
| 3 | ТО – 3 (Замена) - набора резинок к байпасу – 1 комплект - кольца круглого сечения диам. 4*2 – 1 - трансмиссионного масла – 1 литр | в 9 мес. |  |  |
| 4 | ТО – 4 (Замена) - набора резинок к байпасу – 1 комплект - клапана байпаса в сборе - 1шт. - кольца круглого сечения диам. 4*2 – 1 - кольца круглого сечения диам. 4*2 – 1 - клапана запирающего – 1шт. - кольца с проточкой 14х22х5/7 - набора уплотнителей (низкого давления) - 3шт. - втулки - 3шт. - кольца с проточкой 20х30х6- 3шт. - кольца круглого сечения 36.0х2.0 - 3шт. - штока микро выключателя – 1шт. - шайбы - 3шт. - выключателя концевика– 1шт. - поршня в сборе - 3шт. - трансмиссионного масла – 1 литр | в 12 мес. |  |  |
| 5 | Поставщик осуществляет транспортировку аппаратов от заказчика до сервисного центра и обратно за свой счет. |  |  |  |

Наименование, описание и виды услуг: Выполнение всех видов услуг, согласно «Инструкции по обслуживанию Аппарата высокого давления “Karcher” (HD10/25)

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию с указанием цена за ТО1-ТО4