| Functional description (Функциональное назначение) | Предназначен для очистки деталей от смазки и масел. |
| --- | --- |
| Physical description (Физическое описание) | Эмульсионный концентрированный очиститель Светло-мутная жидкость. Не горит. Средство должно иметь одобрение от производителей самолетов: Airbus CML 11-033; ATA32; ABP8-1290; CML 11-001, 11-030; AMS-1526, 1537, 1755, ASTM-F-483, 945, 945-85, G-47; Boeing SOPM203003, BAC5744, 5749, 5763 Type II, 5773; CFM-56 CP2615; Многофункциональный, на водной основе, щелочной авиационный моющий препарат. Препарат безопасен для всех конструкционных материалов и металлов самолётов, включая низкоуглеродистые, нержавеющие и высокопрочные стали, алюминий и алюминиевые сплавы, магний и магниевые сплавы, медь и медные сплавы, кадмий, олово и цинк. Безопасен для стекла, лакокрасочных покрытий, большинства пластиков, включая акриловые Преимущества средства: - превосходные свойства по удалению смазки и масел; - низко-пенные свойства позволяют применять средство в вибро-ванне и методом напыления; - легко смывается водой; - безопасно на стали, алюминии, титане, магнии, сплавах меди; - безопасно на большинстве красок и пластиков*; - не горит; - компоненты биоразлагаемые. Расфасовка канистра не более 25 литров. |

Средство для очистки деталей от смазки и масел

Обязательное предоставление технической спецификации. Срок годности не менее 80% с момента производства. Обязательно указать наименование, модель, марку товара. Обязательно предоставление документов, подтверждающих одобрение от производителей самолетов: Airbus CML 11-033; ATA32; ABP8-1290; CML 11-001, 11-030; AMS-1526, 1537, 1755, ASTM-F-483, 945, 945-85, G-47; Boeing SOPM203003, BAC5744, 5749, 5763 Type II, 5773; CFM-56 CP2615. Либо обязательное предоставление ссылки на общедоступный документ, в котором указание одобрение производителей самолетов. Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации).

Ведущий Инженер

Машир В. Н.			                      Подпись ______________

АО «Эйр Астана»

тел.:341-50-29