Техническая спецификация

«Стойка-барьер с плетеным канатом»

Общая информация:

Оградительная стойка  для устройства временного ограждения. Стойка состоит из трубчатого корпуса и дискового основания.  В основании стойки встроен утяжелитель, предающий устойчивость стойке. Основание с  резиновой  защитой пола. Принцип работы стойки: между двумя стойками крепится лента в виде плетённого или монолитного каната с провисанием. На одной стойке имеется четыре крепления, т.е. имеется возможность крепления четырёх лент на одну стойку.

Необходимое количество стоек – 8 шт (каждая стойка в комплектации с соединительной лентой (канатом);

Характеристика:

Корпус и основание металлические (сталь) с покрытием под золото;

Общая высота основания, трубчатого корпуса и сферы -1000-1040 мм.

Толщина металла корпуса – не менее 1,5 мм и не более 2 мм;

Габаритные размеры трубчатого корпуса стойки:

- диаметр – не менее 50 мм и не более 54 мм;

- высота – 840-855 мм

Верх трубчатого корпуса стойки оформлен сферой.

- диаметр 65-70 мм.

Ниже фигурный переход:

- общая высота сферы и перехода 110-120 мм.

Под переходом находится диск.

- диаметром 95-100 мм,

-толщиной 2-3 мм, с вырезанными четырьмя пазами.

Размеры дискового основания:

- диаметр – не менее 320 мм и не более 350 мм;

- высота – 40 мм (+/-5мм).

- основание усиленное с резиновым кантом для защиты пола.

Сфера, переход  и диск металлические (сталь) с покрытием под золото.

Соединительная лента (канат).

Лента в виде плетённого или монолитного каната.

Материал-текстиль

-диаметр 30-40 мм.

-длина 1500-1600 мм.

Цвет каната: По согласованию с заказчиком.

Концы лент закреплены в колпачках Глухая сторона колпачка снабжена соединителем типа карабин (быстро-съёмный соединитель). Материал колпачка- металл. Цвет «золото»

Общий вес стойки  – не менее 10 кг и не более 13 кг.

Условия:

- указать модель/марку, производителя и так же страну происхождения товара.

- гарантийный срок на поставляемый товар, в пределах установленного заводом -  изготовителем,  но не менее 12 месяцев;

- при поставке необходимо предоставить сертификаты на товар;

- год выпуска товара должен быть не ранее 2016 года.

- обязательное предоставление 2-х образцов с 3 видами канатов (красный, синий, золотой) не позднее 12:00 следующего рабочего дня после закрытия торга по адресу ул. 2-я Огарева 55, Эйр Астана Центр 4, 2-й этаж, 7 каб,  вн 4562