|  | Лот 1 Средство для удаления временных защитных покрытий |
| --- | --- |
| Functional description (Функциональное назначение) | Негалогенный препарат для удаления временных защитных покрытий (антикоррозийных покрытий), жидкости ТИПАВ-1,2 (проверка герметичности баков) и жевательной резины, скотчей, наклеек, клеев, гудрона, масляных пятен с любых авиационных материалов. |
| Physical description (Физическое описание) | Не густая, бесцветная жидкость низкая испаряемость, практически без запаха; - обладает растворяющими свойствами в отношении антикоррозийных и других временных покрытий, а также удаляет жирные и масляные пятна; - удаляет двусторонние пленки; - безопасно на большинстве лакокрасочных покрытий при соблюдении правил применения; - низкая токсичность паров, более безопасное средство, чем метил этил кетон, толуэн или ксилен, галогенные растворители; - безопасно для озонового слоя; - не содержит фенолов, цианидов, нитратов, солей тяжелых металлов или опасных растворителей, не содержит метилен хлорид и другие галогенные растворители. Согласно требованиям производителей воздушных судов средство должно соответствовать требованиям сертификации: Airbus CML11-001, CML11-030; AMS-1526B; Boeing D6- 17487 Rev.L, BF Goodrich Ltr.; Honeywell SPM32-49-01; Rolls-Royce 1/267D; KLM; Air Canada; Air France CML. Канистры не более 25 литров |

Обязательное предоставление технической спецификации. Обязательно указать наименование, модель, марку товара. Обязательно предоставление документов, подтверждающих сертификацию: Airbus  CML11-001, CML11-030; AMS-1526B; Boeing D6- 17487 Rev.L, BF Goodrich Ltr.; Honeywell SPM32-49-01; Rolls-Royce 1/267D; KLM; Air Canada; Air France CML. Либо обязательное предоставление ссылки на общедоступный документ, в котором указание одобрение производителей самолетов. Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество. При поставке поставщик должен предоставить сертификат от производителя, заверенный подписью и печатью производителя, в котором указан срок годности, номер партии и дата сертификата.

Специалист  по планированию

материалов ТО

Сембаева А.С.		                                        Подпись

АО «Эйр Астана»