Техническая спецификация

# Название: Тумба с колесами, лотком и боковой ручкой

Технические характеристики:

Назначение инструмента: Организация удобного хранения тяжелого инструмента и оснастки в мастерских и на производстве

Дополнительная информация ( Параметры):

- Тип корпуса: Сварной, окрашенный в синий цвет

- Наличие боковых экранов с перфорацией: Есть

- Габаритные размеры: не менее 1000х1024х600 мм

- Вес: не менее 125  кг

- Толщина стали: не менее 1,2  мм

- Максимально-допустимая динамическая нагрузка на изделие: не менее 1000  кг

- Тип наполнения: С выдвижными ящиками

- Мобильность: Передвижные

- Типоразмер: 03 (ширина не менее 1024 мм)

- Количество ящиков: не менее 7

- Максимальная нагрузка на ящик: не менее  100 (200)  кг

- Размер ящиков: не менее 75х918х459 мм - 4 шт.,  не менее 200х918х459 мм - 2 шт. , не менее 300х918х459 мм - 1 шт.

- Вместимость ящиков: 2 комплекта лотков-01

- Наличие системы антиопрокидывания: Есть

- Наличие системы идентификации: Есть

- Тип направляющих: Телескопические

- Выдвижение ящиков: не менее 98%

Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию с указанием марки, модели и страны производителя.

Поставщик должен предоставить гарантию сроком не менее 12 месяцев

Образец товара, соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен после окончательного срока предоставления заявок (дата закрытия) до 12:00 часов следующего рабочего дня

Образцы принимаются по акту приема передачи (иногородние потенциальные поставщики должны приложить в конверте/посылке подписанный Акт приема - передачи).

Образцы будут возвращены после подведения итогов

Инженер АО «Эйр Астана»

Захаркин  Д.М.	258-41-35*1645