ТС Принтер черно-белый

Скорость печати (черно-белая): До 33 стр./мин

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): До 1200 x 1200 т/д

Нагрузка (в месяц, А4): До 50 000 страниц

Технология печати: Лазерная

Быстродействие процессора: 800 МГц

Дисплей: Сенсорная панель управления, цветной графический дисплей

Поддержка функции ePrint: да

Подключение, стандартное:

1 высокоскоростной порт USB 2.0

1 хост USB

1 сетевой порт Ethernet 10/100/1000T

1 разъем с технологией Walk-up USB

Готовность к работе в сети: Стандартный (встроенный гигабитный Ethernet)

Объем памяти: не менее 256 Мб

Лоток подачи бумаги, стандартный: Многоцелевой лоток на 50 листов; входной лоток на 250 листов; автоматический дуплексер для двусторонней печати

Двусторонняя печать – Автоматически

Поддерживаемые размеры печатных носителей Лоток 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 см; конверты (DL, C5, B5); Лоток 2: A3, A4, A5, B4, B5; Дополнительный лоток 3: A3, A4, B4, B5

Питание. Напряжение на входе: 220 - 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц).

Габариты (Ш x Г x В) не менее 360 x 360 x 260 мм. не более 370 x 375 x 280 мм.

Комплектация

Принтер

встроенный модуль автоматической двусторонней печати

сеть Ethernet 10/100/1000 Base-TX

черный картридж с тонером (ресурс выработки не менее 2700 страниц)

руководство по установке, руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, гарантийное руководство

документация и программное обеспечение принтера на компакт-диске

шнур питания

Гарантия: 1 год

Указание модели и предоставление ТС с точными характеристиками обязательно