Техническая спецификация на коммутаторы

Для доукомплектации опорной сети компании, построенной на оборудовании Cisco. Для масштабируемости сети  необходимо, чтобы все оборудование и узлы сети были идентичными.

Лот №1

| Наименование лота | Описание, характеристики |
| --- | --- |
| Коммутатор уровня доступа Cisco Catalyst WS-C 2960X 24-TS-L | DRAM, MB 512 Flash memory, MB 128 Порты 10/100BaseT 0 Порты 10/100/1000BaseT 24 Слоты SFP 2-4 Общая производительность,Gbps 108 Скорость Коммутации, Mpps 68.5 -71.4 Макс. кол-во MAC-адресов 16000 Макс. число VLAN 255 Макс. число VLAN ID 4096 Макс. число групп IGMP 255 Обеспечение QoS Auto/Per Port Макс. число ACL 1024 Макс. размер кадра, байт 9018 Потребляемая мощность, Вт 50 Габариты, см 4.5 x 27.9 x 44.5 |

Лот №2

| Наименование лота | Описание, характеристики |
| --- | --- |
| Коммутатор уровня доступа Cisco Catalyst WS-C 2960 48-PST-L | DRAM, MB 64 Flash memory, MB 32 Порты 10/100BaseT 48 Порты PoE 48 Порты 10/100/1000BaseT 2-4 Слоты SFP 0 Общая производительность,Gbps 16 Скорость Коммутации, Mpps 13,3 Макс. кол-во MAC-адресов 8000 Макс. число VLAN 255 Макс. число VLAN ID 4096 Макс. число групп IGMP 255 Обеспечение QoS Auto/Per Port Макс. число ACL 512 Макс. размер кадра, байт 9018 Потребляемая мощность, Вт 370 Габариты, см 4.4 x 44.5 x 33,2 |

Лот №3

| Наименование лота | Описание, характеристики |
| --- | --- |
| Коммутатор уровня доступа Cisco Catalyst WS-C 2960 24-TC-L | DRAM, MB 64 Flash memory, MB 32 Порты 10/100BaseT 24 Порты 10/100/1000BaseT 2 Слоты SFP 2 Общая производительность,Gbps 8,8 Скорость Коммутации, Mpps 6,6 Макс. кол-во MAC-адресов 8000 Макс. число VLAN 255 Макс. число VLAN ID 4096 Макс. число групп IGMP 255 Обеспечение QoS Auto/Per Port Макс. число ACL 512 Макс. размер кадра, байт 9018 Потребляемая мощность, Вт 30 Габариты, см 4.4 x 44.5 x 23.6 |

Гарантийные и сервисные обязательства

Всё поставляемое согласно техническим требованиям оборудование должно быть новым, комплектующие – от производителя оригинального оборудования и не бывшее в употреблении.

Все оборудование, подключаемое к сети электропитания, должно комплектоваться силовыми кабелями, имеющими разъем европейского стандарта с заземлением.

Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя. Состав и содержание технической документации должны быть достаточны для инсталляции и обслуживания оборудования квалифицированными специалистами Заказчика.

Указание модели и предоставление технической спецификации обязательно