Техническая спецификация

Лот №1. Брендирование офисов продаж в г. Алматы

Производство логотипов.

1) Размеры: 266*67см

Вспененный непрозрачный поливинилхлорид, грунтовка , покраска двухкомпонентной акриловой краской ,  фрезеровка, шлифовка поверхностей, подложка элементов логотипа из непрозрачного вспененного поливинилхлорида,  монтажный скотч.

2) Размеры 163*42см

Вспененный непрозрачный поливинилхлорид, грунтовка , покраска двухкомпонентной акриловой краской ,  фрезеровка, шлифовка поверхностей, подложка элементов логотипа из непрозрачного вспененного поливинилхлорида,  монтажный скотч

3) Размеры 319*82см

Вспененный непрозрачный поливинилхлорид, грунтовка , покраска двухкомпонентной акриловой краской ,фрезеровка, шлифовка поверхностей, подложка элементов логотипа из непрозрачного вспененного поливинилхлорида,  монтажный скотч

4)  Размеры: основа 580*190см, лого 470*146см

Вспененный непрозрачный поливинилхлорид, грунтовка , покраска двухкомпонентной акриловой краской ,  фрезеровка, шлифовка поверхностей, контражурная подсветка, подложка элементов логотипа из непрозрачного вспененного поливинилхлорида, влагозащищенный светодиоды  слоем эпоксидной смолы и залитые силиконом, трансформаторы питания, монтажный скотч,  металлический каркас  кабельная линия питания, монтажные работы

5)  Оклейка стекла.

Витражная пленка матовая, цветная виниловая пленка, резка, монтажные работы. Снятие замеров. Площадь оклейки - 17,8 м2.

Гарантия и надзор со стороны поставщика (реставрация, в случае обнаружения каких либо проблем) в течение 3 лет с момента установки.

Цвета: синий pantone 2757, золото 871.

Предоставление образцов материалов и цветов обязательно.

Лот №2. Брендирование офиса продаж в г. Атырау

Производство логотипов.

Логотипы

1) Размеры основа 538*111см, лого  280*70см

Вспененный непрозрачный поливинилхлорид, грунтовка , покраска двухкомпонентной акриловой краской ,  фрезеровка, шлифовка поверхностей, контражурная подсветка, подложка элементов логотипа из непрозрачного вспененного поливинилхлорида, влагозащищенный светодиоды  слоем эпоксидной смолы и залитые силиконом, трансформаторы питания, монтажный скотч,  металлический каркас  кабельная линия питания, монтажные работы

Гарантия и надзор со стороны поставщика (реставрация, в случае обнаружения каких либо проблем) в течение 3 лет с момента установки.

Предоставление образцов материалов и цветов обязательно.

Цвета: синий pantone 2757, золото 871.

Предоставление технической спецификации и образцов обязательно.

Образец товара, соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен после окончательного срока предоставления заявок (дата закрытия) до 12:00 часов следующего рабочего дня.