ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на закупку ИТ-оборудования, доукомплектация

Всё поставляемое согласно техническим требованиям оборудование должно быть новым, комплектующие – от производителя оригинального оборудования и не бывшее в употреблении.

Характеристики всех товаров должны быть не хуже требований Технических спецификаций по производительности, функциональным и эргономическим показателям.

Все оборудование, подключаемое к сети электропитания, должно комплектоваться силовыми кабелями, имеющими разъем европейского стандарта с заземлением.

Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя. Состав и содержание технической документации должны быть достаточны для инсталляции и обслуживания оборудования квалифицированными специалистами Заказчика.

- Перечень ИТ-оборудования представляемого к закупке.

| Наименование лота | Описание, характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: 1-портовый Fast Ethernet High-Speed WIC карта для маршрутизаторов Cisco ISR Технология соединения: Проводная Тип каблирования: Ethernet 100Base-TX/10Base-T. Канальный протокол: Ethernet, Fast Ethernet. Скорость передачи данных: 100 Мбит/с Транспортные протоколы: L2TP, TCP/IP, PPPoE. Индикаторы статуса Активность линка, дуплексный режим порта, соединение 100Mустройства, collision status. Характерные особенности поддержка: IPv6, VLAN, ACL, MPLS, DHCP; QoS, автоопределение устройства, WRED, автоматическое согласование, авто MDI/MDI-X. Совместимые стандарты: IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.2, IEEE 802.3. Интерфейсы: 1 сетевой Ethernet порт 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ-45. Слоты: 1 HWIC слот. Габариты 78 x 120 x 19 мм | 2 |